Точность измерительных средств определяется отклонением их показаний от эталона. Все короткие измерительные рулетки STANLEY (от 2 до 10 м) соответствуют требованиям класса II.

Класс II определен в директиве EEC (ЕЭС) 73/362, поправке 78/629. Точность удовлетворяет стандарту BS4035. который в большинстве случаев приемлем для компаний, желающих получить регистрацию BS5750. Европейские требования к погрешности измерительных средств класса II.

| 0,5 м | — +/- 0.5 мм |
| --- | --- |
| 1,0 м—- | — +/- 0,5 мм |
| 2,0 м — | — +/- 0,7 мм |
| 3,0 м — | — +/- 0,9 мм |
| 5,0 м — | — +/- 1,3 мм |
| 8,0 м — | —+/- 1,9 мм |
| 10.0 м — | — +/- 2,3 мм |

Данные значения погрешности указывают, что, например, для рулетки длиной 3 м. максимальная допустимая ошибка равняется 0.9 мм для ее полной длины. Существует также дополнительный допуск 0.2 мм для крючка.

Для эталона длины в 1 м (1000 мм) короткие измерительные рулетки производства STANLEY гарантированно дают показания между 999,5 мм и 1000.5 мм. На ленту рулеток наносится символ класса точности 11. 12 мая 2003 г.

# Text boxes

Класс точности рулеток производства STANLEY