У ручных ножниц  в стандартном исполнении режущая кромка и ручка традиционно изготавливаются методом ковки из одной цельной заготовки. Режущие кромки дополнительно подвергнуты индукционной закалке. 
Сила резания определяется соотношением длины режущей кромки к длине ручки.
Ручные ножницы  с рычажной передачей состоят из режущей головки и рукоятки. Детали имеют между собой шарнирное соединение, что создает дополнительное рычажное передаточное усилие. Преимущество такого инструмента в значительном уменьшении прилагаемого усилия. Режущая головка - штампованной поковки, термически улучшенная. Режущие кромки дополнительно подвергнуты индукционной закалке.
Виды ножниц:
Идеальные ножницы для больших радиусов, краевой вырубки и прямой проходной резки.

Фигурные ножницы для малых и больших радиусов

Проходные ножницы - для длинной, прямой сквозной резки