Пилы, ножовки, стусла, сменные полотна (форма зуба для разного материала и чистоты распила)

Один из самых распространенных видов ручного инструмента - ручная пила, которая имеется в каждом доме. С помощью пилы можно распилить практически любой материал будь-то дерево, пластик, металл, кирпич.

Каждый зуб пилы за один ход полотна врезается в материал на часть своей высоты, постепенно образуя распил необходимой глубины. Для разрезания волокон материала зубья пилы должны иметь острые лезвия. Размер зуба ручной пилы влияет как на производительность, так и на удобство распиловки и его оценивают шагом зуба, который измеряют в некоторых странах не так как в России. У нас его обозначают буквой t и измеряют в мм как расстояние между вершинами соседних зубьев. В ряде стран его обозначают буквами ТР1 и измеряют число зубьев на дюйм. Чтобы полотно не заклинивало в материале, после затачивания зубьев осуществляют их развод, попеременно отгибая один зуб влево, второй зуб вправо. В результате разведенные зубы делают распил шире, чем толщина ножовочного полотна. В зависимости от назначения пилы ее зубья могут иметь как одинаковую, так и разную форму. Поперек волокон древесину пилят с прямым треугольным зубом, который режет и при прямом, и при обратном ходах полотна лезвиями с косой заточкой, расположенными на обеих его сторонах. Древесину вдоль волокон пилят ножовкой с плоскими кромками наклонного треугольного зуба, вершины которого работают как узенькая стамеска при прямом ходе полотна. Такой зуб скорее не режет, а скоблит волокна, но, что удивительно, стенки распила получаются более гладкими, чем в первом случае.

Для пиления как вдоль, так и поперек волокон, одна и также ножовка должна иметь универсальный зуб, который немного наклонен вперед по сравнению с прямым зубом. Такой инструмент менее производителен, поскольку режет при движении только «от себя», а при движении в обратном направлении усилия затрачиваются впустую. Для повышения производительности и улучшения качества стенок распила, наряду с полотнами с одинаковой формой зубьев, все чаще используются полотна со специальными комбинациями 3-5 зубьев разной формы. У многих пил режущее лезвие делается еще более твердым за счет того, что закалке подвергается не все полотно, а одни лишь зубья. Это позволяет сохранить остроту инструмента в 5 раз дольше. Такую пилу можно отличить от обычной по сине-черному цвету зубьев. Она    особенно    эффективна    при    распиловке    армированных

материалов типа ДСП, ДВП, слоистых пластиков, гипсолита, и материалов с переменной твердостью по толщине - многослойной фанеры, вспененного бетона. Единственное предостережение -опасность распиловки «по гвоздям», поскольку в последствии восстановить режущую способность такой пилы обычными способами вряд ли удастся.

Для выполнения объемных работ с мягкими материалами и при не слишком жестких требованиях к качеству края распила, например, для грубой распиловки бревен, следует выбирать пилу с крупным зубом. Для твердых материалов, таких как дуб, бук, тик, следует брать пилу со средним зубом. Для распиловки очень твердых (пластик, алюминий) и древесных листовых материалов следует отдать предпочтение инструменту с мелким зубом, который не даст пиле застрять в материале и не приведет к неравномерному движению и рывкам полотна в процессе работ.

Наконец, для получения чистого края распила следует смириться с низкой скоростью распиловки и во всех перечисленных случаях использовать пилу с самым мелким зубом.

Пилу с обушком используют для обработке краев досок и для работы со стуслом.

Стусло - эта столярное приспособление, предназначенное для точной распиловки обрабатываемого материала под различными углами 45°, 54°, 60°, 67,5°, 75°и 90°., вырезания пазов. Использование стусла позволяет без особых проблем отпилить даже несколько миллиметров от края доски. В комплект входят два фиксатора, с помощью которых можно закрепить обрабатываемую деталь, и ножовка со сменным полотном (длина полотна 560 мм, универсальный закаленный зуб, 15 зубьев на дюйм). Максимальная ширина пиления 120 мм. Стусло поставляется в разобранном виде.

Лучковая пила, длина которой в 2-4 раза больше высоты, используется как для грубой распиловке бревен, так и для выполнения точных столярных работ. Объясняется такая универсальность высокой жесткостью ее натянутого полотна, которая может иметь толщину до 0,5мм.

Ножовки по металлу

Эти ножовки служат для распиловки металлов, пластмасс, прорезания пазов, шлицев и т.п. Почти каждая конструкция ножовки состоит из рамки и полотна.

Рамка - это узел из нескольких деталей. Полотно вставляют и затягивают в рамке.

Движение полотна осуществляют именно рамкой. Ножовочные полотна для металла производят из быстрорежущей стали HSS или из би-металлического сплава. Полотна производятся с различным шагом зубьев. В зависимости от вида рабочего материала и его формы требуется режущее полотно с определенным шагом зубьев. Как правило, чем мягче металл или чем он тоньше, тем большее количество зубьев расположено на 25мм или дюйм полотна.

Пилки для лобзиков

Фирма BOSCH является ведущим в мире производителем полотен для стежковых и саблевидных пил. Это означает безкомпромиссное качество, технические инновации и универсальную эксплуатацию. Идет ли речь о резаньи под углом, прямом резе или резе по кривой линии, BOSCH имеет для всех изготовителей стежковых и саблевидных пил подходящие полотна, изготовленные из инструментальной, высокоскоростной стали, биметалла или твердого металла. Пилки фирмы BOSCH имеют запатентованный однокулачковый • хвостовик, который является универсальным и подходит к большинству изготавливаемых -лобзиков и стежковых пил. Но у нас в продаже имеются универсальные наборы пилок (5 и 8 штук), которые включают в себя пилки для различных по твердости материалов. Но в наборе из восьми штук пилки имеют хвостовик MAKITA.

Каждый разрезаемый материал, имеет разную плотность. В связи с этим наиболее точно подобранные, в зависимости от плотности, геометрия зуба способствует самому лучшему, качественному пилению. Таким образом достигаются наилучшие результаты в работе.

*

Форма зуба пилки является определяющим фактором при подборе инструмента для резания различных материалов. Форма зуба может быть стандартной, рельефной, треугольной, остройгольной или комбинированной.

Малое разделение зубьев - для тонкого резания при медленном процессе по твердому и тонкому материалу.

Большое разделение зубьев - для более грубого резания при быстром процессе по мягкому или толстому материалу.

■

Применение пилок, имеющиеся в ассортименте наших

магазинов:

| Артикул | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Т 101В | Для прямолинейного тонкого пропила в твердой и мягкой древесине, пластмассе, фанере, ломинированных и древесноволокнистых плитах толщиной от 4 до 30мм |
| Т 101D | Для прямолинейного тонкого пропила при работе с твердой и мягкой древесиной, пластмассом, клееной древесиной толщиной от 6 до 60мм. С использованием защиты от скола. |
| Т 1 ПС | Для получения быстрых и грубых пропилов в твердой и мягкой древесине, пластмассе, толщиной от 5 до 60мм. |
| Т 118А | Для пропила тонких материалов, металла, цветных металлов, алюминия, листового металла, толщиной от 1.5 до Змм. |
| Т 118AF | Изготовлен из би-металлической стали, эластичен, высокий запас прочности. Предназначен для прямолинейной резки тонких материалов, плексигласа. Толщина от 1,5 до Змм. |
| Т 118В | Предназначен для резки толстых материалов, металлов, цветных металлов, алюминия. Толщина от 3 до 6мм. |
| Т 119ВО | Для получения самых узких, криволинейных пропилов в твердой и мягкой древесине, фанерах, древесностружачных плитах, полимерах, плексигласе. Толщина от 2 до 20мм. |
| Т 127D | Идеально для алюминия, толщиной 4-15мм; пластика 4-30мм; цв. металла -4-6мм; свинца и алюминия 4-20мм. |
| Т 144D | Для быстрого и чистого резания. Для работы с твердой и мягкой древесиной, древесностружачной плитой. Толщина от 6 до 60мм. |
| T244D | Для быстрого и чистого резания. Пригодны для криволинейного пиления твердой и мягкой древесины, древесностружачных плит, 6-60мм. |