Шлифовальный инструмент

Шлифовать (от польск. szlifowac - точить, полировать, шлифовать) -обрабатывать поверхность трением для придания гладкости и определённой формы.

Шлифовальные машины (ШМ) предназначены для обработки плоских и выпуклых поверхностей. Скорость обработки и качество получаемой поверхности определяется выбором типа машины и шлифовальной шкурки.

ШМ разделяются на ленточные, вибрационные, дельта, эксцентриковые и угловые (см. табл. 1). В соответствии с траекторией движения абразивного материала за один рабочий ход ШМ оставляет на обрабатываемой поверхности определенную сетку штрихов.

Таблица 1

Типы шлифовальных машин

Ленточные ШМ обеспечивают наивысшую производительность обработки на плоских поверхностях.

Варио ШМ оборудована ленточным приводом на трех роликах, что позволяет обрабатывать поверхности в узких местах.

Вибрационные ШМ обеспечивают среднюю производительность и умеренное качество поверхности.

Дельта ШМ оборудована аналогичным приводом, как и вибрационная, а свое название получила от формы рабочего стола напоминающего греческую букву А. Позволяет обрабатывать поверхности в углах.

Эксцентриковая ШМ осуществляет сложное движение абразивного материала, чем обеспечивает высокую производительность и наивысшее качество обработки поверхности.

Прямая и угловая ШМ позволяют осуществлять операции резки, обдирки, зачистки и шлифовки. Могут использоваться для удаления ржавчины и лакокрасочных покрытий, зачистки сварных швов, фасок и заусенцев. Обеспечивается штатными принадлежностями металлу, бетону, мрамору, кирпичу, дереву...

Шлифовальная шкурка

Шлифовальная шкурка (ШШ) - абразивный инструмент состоящий из гибкой основы с нанесенным на нее одним или несколькими слоями абразивного материала, закрепленного связкой с дополнительным покрытием. Для крепления шлифовальной шкурки к инструменту на нижнюю часть основы может наносится крепление «липучка» (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура шлифовальной шкурки

ШШ выпускается в виде листов прямоугольной, круглой и дельтавидной формы, замкнутых лент, дисков, трубок, колец, лепестковых и веерных шлифовальных кругов.

Основа

Выбор основы ШШ зависит от условий работы. В качестве основы используют:

•	хлопчатобумажные ткани (котон);

•	синтетические (капрон, лавсан, полиэстер);

•	бумагу, фибру;

•	комбинацию материалов.

Выбор основы обусловлен нагрузками при шлифовании. Связка

Для изготовления ИНН применяют связки различных видов и марок. При изготовлении тканевых, бумажных и комбинированных шкурок используется мездровый клей, мездровый клей в сочетании с фенол-формальдегидными смолами и казеиновый клей.

Абразивные материалы

Абразив для ШШ изготавливают из электрокорундов, окислов алюминия и циркония, карбидов кремния, граната и эльбора. Выбор вида абразивного материала для изготовления шкурки зависит от обрабатываемого материала. Зернистость или размер зерна абразивного материала измеряется в микрометрах.

Абразивные материалы распределяются по возрастанию твердости следующим образом:

оксид циркония —» оксид алюминия —> карбид кремния.

Выбирать абразивный материал, учитывая только твердость зерна, неверно, так как на долговечность шлифовального инструмента и качество шлифовки значительное влияние оказывают:

•	тип связки и защитного покрытия;

•	размер абразивных зерен;

•	плотность нанесения абразивных зерен;

•	материал основы.

Так же необходимо учитывать и экономическую целесообразность использования того или иного абразивного материала. Так, например, стоимость оксида циркония значительно выше стоимости оксида алюминия или карбида кремния.

Универсальная цветовая кодировка COLOUR

Для удобства использования ИНН объединены в группы посредством цветовой маркировки.

В зависимости от условий и требований, предъявляемых при эксплуатации, выпускаются ШШ характеристики которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

Цветовая маркировка шлифовальных шкурок

Только «белые» ШШ имеют дополнительное покрытие, содержащее соли кальция (см. рис. 1), препятствующее засаливанию абразивных зерен и налипанию обрабатываемого материала. Аналогичный Прием используют слесари, когда при обработке вязких материалов шкурку или напильник натирают мелом. Поэтому дополнительное покрытие уменьшает трение, предотвращает засорение и значительно увеличивает срок службы ШШ при обработке окрашенных и лакированных поверхностей.

В табл. 3 представлены диапазоны зернистости групп ШШ для всех ШМ.

Таблица 3

Диапазоны зернистости ШШ для групп ШМ, мкм

ЭКО - экономичная; ТОП - износостойкая; Ж.К. - жесткий край.

ШШ выпускаются также в листах и рулонах, для которых диапазоны зернистости представлены в табл. 4.

Таблица 4

Диапазоны зернистости листов и рулонов ШШ, мкм

Рис. 2. Лицевая сторона упаковки

На лицевой стороне упаковки ШШ указываются (см. рис. 2):

•	марки совместимых инструментов;

•	размер;

•	характеристики (тип ШМ, наличие «липучки», средний размер зерна...);

•	область применения.

На обратной стороне - рекомендации по использованию средств защиты и обзор диапазонов применения цветовых групп.