Основные принципы крепежной техники.

Трение - условия образования сил трения.

Упоры внутренние и внешние

Крепёжные изделия - это детали которые используются для создания соединений деталей  между собой, или крепления этих деталей к чему либо.

Условно все крепёжные изделия можно разделить на две группы:

детали использующиеся для создания соединений и использующиеся в машиностроении-

крепёжные детали

и крепёжные изделия служащие для крепления каких либо деталей к различным основаниям-

это строительные крепления. Основаниями могут служить бетон, кирпич, металлическиё каркас, или деревянный каркас.

А знаете ли вы , что является общим для всех типов деталей, на каком  основном законе физики ( или природы если хотите) основан принцип крепления с использованием той или иной крепёжной детали, что лежит в основе, так сказать в фундаменте удерживающих сил?

Да всё очень просто, сила трения, вот сила которая удерживает, любую крепёжную деталь и позволяет выполнить то самое крепление или соединение.

Если сказать языком научным, что такое трение: ТРЕНИЕ-это внешнее противодействие относительному перемещению соприкасающихся тел, направленное вдоль плоскости соприкосновения. Вызывается силами, возникающими между соприкасающимися телами при их относительном перемещении. Составляющая  этих сил расположена вдоль плоскости соприкосновения  и называется силой ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ. именно внешнего трения я обращаю ваше внимание на это термин потому, что существует ещё несколько видов  сил трения о которых мы с вами поговорим позже. Другими словами для возникновения сил внешнего трения, необходимо иметь плоскость соприкосновения двух тел, а сила противодействия внешнему  перемещению, будет зависеть от давления, которое одно тело оказывает на другое, а так же от степени шероховатости этих тел и от степени твёрдости поверхностей, так как при разной степени твёрдости соприкасающихся поверхностей выступы более твёрдой поверхности вдавливаются в более мягкую, что приводит к разрушению выступов и пластическим деформациям на соприкасающихся поверхностях, т.е. необратимой деформации

Т.е. любая крепёжная деталь, будь то гвоздь, будь то резьбовая деталь, будь то дюбель удерживается только за счет силы внешнего трения. Трение, ещё раз повторюсь, и не побоюсь этого слова - это основной закон нашего с вами  бытия. без трения мы не могли бы с вами ходить по земле, да и вообще стоять, без сил трения не возможно было бы возвести ни одного здания на земле, оно просто бы рассыпалось.... да без трения не было бы жизни на земле вообще!

И опять же трение  - может быть как полезным, так и вредным. Например это та причина по которой не возможно создать вечный двигатель, проблема над решением которой учёные всего мира бьются уже сотни, если не тысячи лет.

Итак, давайте с вами перейдём от общего к частному.

Основные принципы строительных креплений это:

1.ТРЕНИЕ

2.Внешний упор

-  условия образования внешнего упора, наличие тонкостенного базового материала, наличие пространства для создания внешнего упора, достаточная пластичность материала

3.Внутренний упор

- условия образования внутреннего упора наличие конструктивных элементов которые создают себе упор внутри базового материала, достаточная мягкость базового материала

4. Изменение состояния связующего  -  условия образования : сила трения внутреннего-относительное перемещение отдельных частиц одного и того же тела и называется сила трения внутреннего, или вязкозти. т.е. в процессе установки мы изменяем состояние вязкозти связующего материала. Таким материалом может быть бетон (смесь портланд цемента, воды и наполнителя), гипс, полиэфирная смола.