СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ.

Гамма легкого крепежа состоит из разных дюбелей для различных целей. Основное изделие - нейлоновый дюбель NАТ. Его размеры колеблются от 5 до 12 мм. NАТ необходимо использовать в сочетании с шурупами (шурупы по дереву или универсальные). Подходящими основаниями являются бетон и кирпич. NАТ  L(длинный дюбель) можно использовать и в дырчатом кирпиче, и в легком бетоне. Диаметры дюбелей МАТ L - 8 и 10 мм. Альтернативой дюбелей NАТ являются дюбель-гвозди LУТ/LIТ. Эти дюбели используются при обширном объеме работ. Их очень легко и быстро устанавливать, поэтому некоторые их называют "скоростными" дюбелями. Вы просто сверлите отверстие в основании, к которому необходимо выполнить крепление, прикладываете закрепляемую деталь и забиваете дюбель с гвоздем, - установка закончена. Программа LУТ состоит из дюбелей диаметром от 5 до 8 мм и длиной от 35 до 160 мм. LУТ действительно является универсальным дюбелем для различных целей. Он может быть использован в тех же материалах (основаниях),что и NАТ. Программа  LIТ предназначена, в основном, для крепления декоративных листов(напольных или рамных). Гвозди в LIТ - разных цветов (желтые, коричневые, черные, белые и серые),так что можно подобрать подходящий к декоративному листу цвет. Диаметр LIТ - 5мм, длина - от 35 до 45 мм.

Более прочное, подходящее для более пористых и дырчатых материалов, -дюбель КАТ. КАТ тоже состоит из дюбеля и шурупа в наборе. Программа КАТ включает в себя дюбели диаметром 10мм и длиной от 80 до 160мм. Дюбели КАТ, в основном, используют для крепежа дверных и оконных рам.

В серии неметаллических крепежных изделий имеется крепеж специального назначения. Дюбель КВТ спроектирован для газобетона, который является довольно пористым материалом. Дюбель КВТ - "самонарезающий". Это значит, что он при установке сам  нарезает резьбу в материале основания, создавая тем самым внутренний упор. Размер КВТ варьируется от КВТ4 до КВТ10. Число указывает на размер и на подходящий шуруп. Например, с КВТ4 можно использовать универсальный шуруп диаметром 4мм или метрический винт М4. Металлическая версия КВТ - дюбель КВТМ может также быть использован в легком бетоне. С КВТМ всегда используются метрические винты.

Для крепления в гипсокартоне можно использовать ОLА и УLТ. Оба крепежных элемента закрепляются с тыльной стороны гипсокартонной плиты при закручивании. ОLА является вкручиваемым крепежом, подходящим для стены любой толщины. ОLА поставляется в наборе с шурупом. УLТ существует трех размеров -б, 8, 10 мм.При необходимости УДТ можно использовать в твердых основаниях, как и NАТ.

Завод также выпускает серию металлического крепежа, предназначенного для боль-

ших нагрузок. Металлический крепеж можно разделить на три группы: LА, S-КА, РFG. Все металлические крепежные детали создают большие нагрузки в основании и поэтому предназначаются для твердых материалов, таких как бетон, сплошной кирпич и натуральный камень. Забивной анкер LА с правосторонней резьбой используется с болтом. Прочный и достаточно быстрый в установке, он выпускается из электрооцинкованнои или нержавеющей стали марки 316, диапазон размеров от Мб до М20. S-КА клиновой анкер с правосторонней резьбой включает в себя гайку и шайбу, т. о., это законченный монтажный узел. Широкая гамма размеров от Мб до М20 дает богатые возможности для тяжелых креплений. S-КА очень легок и быстр в установке. С этого изделия "SORМАТ"начал производство нового изделия "двухтысячногогода". Анкеры S-КА выпускаются из электрооцинкованнои, горячеоцинкованной и нержавеющей стали. В третью группу входят анкеры РFG с левосторонней и правосторонней резьбой с крюкообразной головкой и рым-болтом. Анкеры РFG хорошо подходят для использования в старых зданиях и основаниях.

В основном, эти анкеры производятся из электрооцинкованнои стали, один из видов может быть изготовлен из кислотоупорной стали.

Химические анкеры также относятся к тяжелым креплениям. В случаях, когда металлический распорный крепеж не может быть применен, единственно подходящими являются химические анкеры. Эти анкеры приклеиваются к основанию, не создавая в нем никаких нагрузок. Поэтому они удобны для креплений, выполняемых близко к краю основания или к углам. Существует 3 типа химических анкеров: со стеклянными капсулами КЕМ или КЕМLА и с тубами IТН. Установка очень легка. Вы сверлите отверстие, очищаете его от пыли, вставляете капсулу или выдавливаете из тубы массу и вставляете элемент крепежа(обычно это часть резьбового стержня). Далее клей перемешивается и дается возможность ему застыть. Химические анкеры имеют очень широкий диапазон размеров от М8 до МЗО.

Швейцарская компания MUNGO была основана  в 1968 году и сфера её деятельности изначально была определена как производство и продажа профессионального строительного крепежа, в программу которого входят нейлоновые дюбеля, металлические и клеевые анкера, дюбеля для крепления изоляционных материалов, а также буры, диски и различные насадки для инструмента. Главный офис компании  и завод по производству нейлоновых дюбелей находятся в городе Ольтен , в Швейцарии, в то время как завод по выпуску металлических анкеров – в Германии. Декларируемая фирмой философия отношения к собственной продукции может быть оапределена тремя словами : БЫСТРОТА  монтажа, ПРОЧНОСТЬ крепежа, НАДЕЖНОСТЬ крепления. Этой компании невозможно не симпатизировать, т.к. даже в фирменной символике при умеренной доле кокетства заключено настойчивое стремление быть лучшей на рынке

строительного крепежа. Действительно, фирменным названием и символом является весьма симпатичный зверек- мангуста, так вот- отделения фирмы, как и  различные виды этого зверька, живут (и работают) в разных частях света, если существует более 150 видов мангусты, так  и MUNGO представлена на рынке широчайшим ассортиментом своей продукции. Мангусты чрезвычайно умны,  фирма с таким названием использует в производстве новейшие научные достижения и новейшие технологии, и главное , если зверьки легендарно дружелюбны , то и и компания отличается своим вниманием к покупателю. Так последняя акция для клиентов фирмы : если сумма покупки превышает 700 евро, то клиент получает в подарок скутер  “ MUNGO” (Скутер- это по- нашему - самокат! ).Заметим  также , комментируя фирменный стиль фирмы,  что ни в одном рекламном или ином буклете нет упоминания о том , что мангусты не простобесстрашны, но и «имеют удовольствие», занимаясь истреблением  змей! При определенной доле фантазии, этот факт из жизни животного мира может быть интерпретирован в терминах конкурентной борьбы , например!

Семейство нейлоновых дюбелей фирмы MUNGO широко по типоразмерам и разнообразно по конструкции.  Представленное многообразие коллекции подкупает очевидной заботой об удобствах покупателя при работе с этими дюбелями. Например,

Дюбеля  MN  имеют модификации от  традиционных удлиненных MNL  и усиленной направляющей частью ( манжетой) MNK   до  дюбелей для  фиксаторов установки теплоизоляционных плит  к стенам из дырчатого кирпича – MID и дюбель гвозди MNA. Особую популярность у наших клиентов получили нейлоновые анкера для  дырчатого

( лицевого ) кирпича –ML  и  крепления оконных и дверных проемов с помощью MB и

бесстрашны, но и «имеют удовольствие», занимаясь истреблением  змей! При определенной доле фантазии, этот факт из жизни животного мира может быть интерпретирован в терминах конкурентной борьбы , например!

Семейство нейлоновых дюбелей фирмы MUNGO широко по типоразмерам и разнообразно по конструкции.  Представленное многообразие коллекции подкупает очевидной заботой об удобствах покупателя при работе с этими дюбелями. Например,

Дюбеля  MN  имеют модификации от  традиционных удлиненных MNL  и усиленной направляющей частью ( манжетой) MNK   до  дюбелей для  фиксаторов установки теплоизоляционных плит  к стенам из дырчатого кирпича – MID и дюбель гвозди MNA. Особую популярность у наших клиентов получили нейлоновые анкера для  дырчатого

( лицевого ) кирпича –ML  и  крепления оконных и дверных проемов с помощью MB и MBR и в комплекте с оцинкованными шурупами –MB-S и MBR-S. Интересное решение проблемы крепления , например, светильников к стенам с толстым тепло-звукоизоляционным покрытием  предложен фирмой с помощью модифицированного MBP-S крепления. В головке шурупа из комплекта рассверлено отверстие под установку дюбеля MN 5, которое  и обеспечивает жесткость ,необходимую для крепления той самой лампы. Это очень напоминает легендарный сувенир –русскую матрешку, по конструкции. Тяжелые анкера во многом повторяют известные решения , применяемые в продукции многих компаний , это и  FISCHER, и SORMAT, и HILTI. Так сравнивая конструкции анкеров MSD (MUNGO) и S-KA (SORMAT ) , или MMD   и  MSA, или MEN и PKN или MSS и PFG , мы не заметим очевидных отличий. Но не можем не отметить в гамме тяжелого крепежа: элегантного MAN,  высокоинтеллектуального – MUNGO M3.

В нашей таблице мы привели,  достаточно полно, предложения фирмы MUNGO по строительным креплениям с тем, чтобы вы сами сравнили ассортименты наших поставщиков.