Виды монтажа

Предварительный монтаж: при таком монтаже дюбель полностью утапливается основу, диаметр отверстия в основе больше, чем диаметр отверстия в монтируемой детали. Сначала просверливается отверстия, затем в него монтируется дюбель, и только после этого в дюбель при помощи шурупа крепиться деталь. Сквозной монтаж: при таком монтаже отверстие в основе сверлится насквозь через закрепляемую деталь. Диаметры отверстия в основе и детали равны диаметру дюбеля. Дюбель монтируется насквозь через закрепляемую деталь в отверстие в основе и распирается в нем с помощью шурупа. Этот вид монтажа отличается наименьшей трудоемкостью и высокой точностью за счет соответствия отверстий в основе и закрепляемой детали. Монтаж с зазором: закрепляемая деталь фиксируется на некотором расстоянии от поверхности строительной основы.