Технические особенности STI

Клапан обратный латунный STI®

Назначение и конструктивные особенности:

используется на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха

может применяться в качестве приемного клапана для водозаборных насосов

может устанавливаться в любом положении, при этом гидравлические характеристики клапана не меняются

не имеет трущихся поверхностей

золотниковая тарелка из стеклонаполненного полиамида (нейлона) обеспечивает высокую температурную, механическую и химическую стойкость клапана

Фильтр сетчатый латунный муфтовый

Назначение и конструктивные особенности:

Фильтр применяется для очистки потока от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 110oC

Сетка изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивающей многократную чистку

Уплотнительное кольцо крышки из фторопласта не требует замены при обслуживании фильтра

Краны шаровые STI® серия «Standart»

Назначение и конструктивные особенности:

Повышенная температурная стойкость(-30oC - +200oC)

Полированный и никелированный латунный шток (шпиндель), повышающий срок службы крана

Невозможность выбивания штока давлением транспортируемой жидкости, т.к. шток вставлен изнутри корпуса

Повышенная износостойкость шара обеспечена «зеркальной» полировкой и трехслойным покрытием

Каждый кран имеет уникальную защитную лазерную гравировку, обозначающую дату изготовления и номер партии

Краны шаровые STI® серия «Professional»

Назначение и конструктивные особенности:

Повышенная температурная стойкость(-30oC - +200oC)

На шпиндельном узле добавлена вторая ступень герметизации-резиновое кольцо, которое защищает также от попадания в узел грязи

Имеет повышенные прочностные характеристики за счет увеличенной толщины стенки корпуса, усиленных присоединительных концов с увеличенными длинами свинчивания

Повышенная износостойкость шара обеспечена «зеркальной» полировкой и трехслойным покрытием

Каждый кран имеет уникальную защитную лазерную гравировку, обозначающую дату изготовления и номер партии

Каждый шаровой кран упакован в блистер

Краны шаровые STI® серия «Gas»

Назначение и конструктивные особенности:

Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным газом

Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов

Двойное уплотнение штока кольцами из витона (фторкаучука)

Уплотнение шара выполнено термостойким фторопластом (до 230oC)

Повышенная износостойкость шара обеспечена «зеркальной» полировкой и трехслойным покрытием

Каждый кран имеет уникальную защитную лазерную гравировку, обозначающую дату изготовления и номер партии

Терморегулирующая арматура STI®

Назначение и конструктивные особенности:

Применяется для плавного регулирования расхода теплоносителя в приборах отопления

Возможность плотного перекрытия потока теплоносителя

Повышенная надежность соединения штуцер-корпус ("металл" по "металлу" без резинового уплотнителя)

Наличие на ручке ручного регулирующего клапана защитного полиэтиленового колпачка

Фитинги из цветных сплавов STI®

Назначение и конструктивные особенности:

Латунные соединительные элементы используются для создания разъемных соединений на стальных, металлополимерных и медных трубопроводах, трубопроводной арматуры, оборудования и приборов, имеющих муфтовые присоединительные патрубки с трубной цилиндрической резьбой

Материал: горячепрессованная латунь CW617N по стандарту EN12165

Резьба: трубная (дюймовая) цилиндрическая по ГОСТ 6357 (класс точности "B"). Соответствует стандарту ISO 228/2, ISO 7/2