### Каркасное домостроение

Основой каркасного дома, конечно же, является каркас, который собирается из сухой древесины и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. С наружной стороны каркас стен обшивается ориентированно стружечными плитами OSB, внутреннее пространство заполняют утеплителем. Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных перегородок и перекрытий, уменьшает теплопотери и снижает шум, сохраняя микроклимат в каждом отдельном помещении. Тепло уходит практически только через окна и двери. 
Чтобы избежать увлажнения утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри щитового дома предусмотрена пароизоляция, так же с внутренней стороны есть отражающая изоляция — возвращающая до 90% излучаемого тепла обратно в дом. Снаружи стены покрываются ветрозащитной мембраной. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на весь срок эксплуатации дома. 
Облицовка каркасно-щитового дома может быть любой — окраска, сайдинг, цементно-песчаная плитка, фасадная штукатурка, кирпич, теплоизолирующие панели, блокхаус… Внутренняя отделка — деревянная обшивка, гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска. Технология строительства щитовых домов дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. 
Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасно — щитовой дом в 5–6 раз легче кирпичного, ему не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. 
Основные преимущества: 
• сжатые сроки строительства; 
• возможность ведения работ в зимний период; 
• высокие эксплуатационные показатели; 
• высокие показатели энергосбережения; 
• высокий уровень индустриализации строительных материалов; 
• экологичность; 
• возможность архитектурной выразительности; 
• использование средств малой механизации, и т. д. 

Основным строительным материалом в России является древесина, что дает ряд преимуществ: 
• запасы древесины в стране огромны и они являются местным материалом; 
• возможность использовать развитую деревообрабатывающую отрасль; 
• деревянные конструкции позволяют создавать формы, трудновыполнимые при использовании других материалов; 
• деревянные конструкции в 4–6 раз легче, чем каменные и железобетонные; 
• используются средства малой грузоподъемности (сохраняется ландшафт около дома) и резко сокращаются транспортные расходы; 
• древесина является экологически чистым материалом

Термины используемые в каркасном домостроении.

Балки – используются в строительстве для перекрытий. 
Лаги – бревна и брусья, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов. 
Обрешетка – бруски и доски расположенные поперек стропил для настила по ним кровельного материала. 
Стропила - поперечные балки, поддерживающие скаты кровель. 
Решетник - материал для обрешетки крыши - тонкие брусья, прибиваемые к стропилам для настила на них кровельного материала.  
Конек - верхний стык скатов кровли. 
Брус – обтесанное двух или четырех сторон бревно. 
Вагонка - материал для внутренней и наружной отделки. 
Кровля - верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешетки и наружного покрытия. 
Оцилиндрованное бревно - одинаковые по диаметру по всей длине бревна. 
Пролет - расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой. 
Сруб - конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены. 
Венец - ряд бревен в срубе. 
Фасад - наружная сторона здания или сооружения.